ТУ 514195.001.52831130-2002.ПЗМ-1

Многоуровневые ручные пробоотборники зерна

ПЗМ-1-4-150 и ПЗМ-1-5-200

# Назначение и область применения

Пробоотборник предназначен для отбора проб зерна в амбарах, складах, из кузова автомобилей, вагонов, трюмов судов и др.

Применяется в лабораториях хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятий, комбикормовой промышленности, сельскохозяйственных предприятий и организаций.

Отбор проб зерна осуществляют по ГОСТ 13586.3-83.

Пробоотборник для ручного отбора проб выпускается в двух вариантах: четырех уровневый и пяти уровневый.

## Технические характеристики

| Наименование | ПЗМ-1-4-150 | ПЗМ-1-5-200 |
| --- | --- | --- |
| Длина, мм | 1550 | 2050 |
| Глубина отбора пробы, мм | 1200 | 1520 |
| Диаметр, мм | 35 | 35 |
| Диаметр внутренней полости, мм | 30 | 30 |
| Количество отверстий отбора, шт | 4 | 5 |
| Вес образца, г | 700 | 900 |
| Масса, кг | 1,25 | 1,6 |

## Устройство

Щуп состоит из наружного дюралевого корпуса с заборными отверстиями, стального наконечника, внутреннего дюралевого корпуса с заборными отверстиями,  рукоятки с ограничителем .

Порядок работы

Поворотом рукоятки перекрыть заборные отверстия.

Для взятия пробы из насыпи зерна щуп вводят в насыпь на необходимую глубину.

Плавно повернуть рукоятку против часовой стрелки до упора, а затем повернуть в исходное положение.

Извлечь щуп из зерна и высыпать пробу через отверстие в рукоятке щупа в специальный короб, где накапливается зерно массой, необходимой для проведения анализа.